Управление образования и науки Липецкой области

Г(О)БОУ СПО «Липецкий металлургический колледж»

Методические указания по выполнению контрольной работы  для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине

«Техническая механика»

для специальности (группы специальностей):

150401 Металлургия черных металлов

Липецк 2013

Методические указания по выполнению контрольной  работы для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине ОП 02 «Техническая механика»

Составитель:  Пивоварова Н.В. преподаватель общепрофессиональных дисциплин

| ОДОБРЕНО Цикловой комиссией общепрофессиональных и механических дисциплин Председатель: _______________ /Платицин А.П./ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе: _________________/Перкова Н.И./ |
| --- | --- |

Методические указания по проведению контрольных работ предназначены для студентов Г(О)БОУ СПО «Липецкий металлургический колледж» специальности 150401 Металлургия черных металлов для заочной формы обучения с целью освоения  навыков и профессиональной компетенции.

Методические указания по выполнению контрольной работы составлены в соответствии с рабочими программами по учебной дисциплине «Техническая механика», а так же для выполнения курсового проекта по специальным дисциплинам (дисциплина входит в общепрофессиональный цикл) и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальностям 150401 Металлургия черных металлов.

# Введение

Методические указания по выполнению контрольной работы разработаны согласно рабочим программам по учебной дисциплине «Техническая механика» (дисциплина входит в общепрофессиональный цикл) и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 150401 Металлургия черных металлов. Контрольная работа направлена на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО.

уметь:

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;

- читать кинематические схемы;

знать:

- основы технической механики;

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения.

Методические указания по выполнению контрольной работы содержат теоретические основы и пример расчета, которыми студенты должны владеть при выполнении контрольной работы; рекомендации по выполнению контрольной работы являются основой при расчете курсового проекта по специальным дисциплинам.

Контрольная работа рассчитана на 4 часа.

Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов

- К выполнению контрольной работы необходимо подготовиться по теоретическому материалу. Кроме описания работы в данном учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и конспект лекций.

- Результаты измерений и расчетов записывайте четко и кратко в заранее подготовленные таблицы.

- При обработке результатов измерений:

А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых измерений;

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного интервала.

- Отчеты по контрольной работе оформляются согласно требованиям ЕСКД и должны включать в себя следующие пункты:

  - название контрольной работы и ее цель;

  - используемое оборудование;

  - порядок выполнения контрольной работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы контрольной работы, согласно выше приведенному порядку (записываются требуемые теоретические положения, вычисления).

- При подготовке к сдаче контрольной работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за контрольную работу снижается.

Контрольная работа № 1

| Тема: | Кинематический и силовой расчет привода. |
| --- | --- |
| Цель работы: | овладеть навыками кинематического и силового расчета привода. В результате выполнения контрольной работы студенты должны уметь: - выбирать типы механических передач; - выполнять кинематические, геометрические и силовые расчеты; должны знать: - виды механических передач, методы кинематического и силового расчета; - методы расчета параметров механических передач; |
| Порядок выполнения контрольной работы | Усвоить теоретический материал по теме: «Общие вопросы расчета механических передач», «Вращательное движение точки», «Геометрические параметры цилиндрических передач». По таблице выписать данные соответствующие варианту и начертить схему привода в тетради. Произвести расчеты, сделать чертеж по полученным параметрам. |

Теоретическая часть

1 КПД привода

…

где  ηр – кпд редуктора;

ηц – кпд открытой цилиндрической  передачи;

ηn – кпд пары подшипников.

## 2 Передаточное число привода

# 3 Передаточное число любой зубчатой и цепной передач.

4 Передаточное отношение ременной передачи

5 Мощность на ведомом валу передачи

6 Угловая скорость ведомого вала

7 Вращающий момент

8 Геометрические параметры косозубых колес редуктора

8.1 Делительный диаметр шестерни

,

где β – угол наклона зубьев, принимается β = 100;

cos100 = 0,98

8.2 Делительный диаметр колеса

8.3 Диаметр окружности впадин колеса

8.4 Диаметр окружности впадин шестерни

8.5 Диаметр окружности вершин колеса

8.6 Диаметр окружности вершин шестерни

8.7 Шаг зубьев

8.8 Межосевое расстояние

8.9 Ширина венца колеса

где  коэффициент ширины венца

8.10 Ширина венца шестерни

В качестве конструкции принимается цилиндрическое кованое стальное колесо.

9 Диаметры валов

9.1 Диаметр ведущего вала

где [τ] – допускаемые касательные напряжения; [τ] = 25Мпа;

Принимается стандартное значение

9.2 Диаметр ведомого вала

где [τ] – допускаемые касательные напряжения; [τ] = 20Мпа;

Принимается стандартное значение. Принимается конструкция зубчатого кованого стального колеса.

10 Диаметр ступицы

;

11 Длина ступицы

12 Толщина обода

13 Толщина диска

14 Внутренний диаметр обода

15 Диаметр центровых отверстий

16 Диаметр центровой окружности

Задания и схемы для контрольной работы

Для данного привода требуется определить:

а) общее КПД и передаточное отношение;

б) передаточное число редуктора;

в) мощности, угловые скорости и вращающие моменты для всех валов;

г) геометрические параметры закрытых передач.

При расчете принять следующие значения КПД:

- червячных – 0,72

- зубчатых

а) цилиндрических закрытых – 0,97;

открытых – 0,95;

б) конических закрытых – 0,96;

открытых – 0,95;

- цепных – 0,95;

- ременных – 0,92;

- пары подшипников качения – 0,99;

- сделать эскиз зубчатого колеса, червяка, шестерни по выбору.

Таблица вариантов заданий

| № вар | № сх | Рдв кВт | Wдв Рад/сек | Wвых Рад/сек | d1 мм | d2 мм | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | m мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 149 | 11 | 105 | 315 | - | - | 20 | - | 1,5 |
| 2 | 2 | 5,5 | 156 | 13 | - | - | 21 | 63 | 33 | - | 2 |
| 3 | 3 | 7,5 | 157 | 15 | - | - | 19 | 57 | - | 120 | 2,5 |
| 4 | 4 | 11 | 155 | 13 | - | - | 25 | - | 15 | 45 | 3 |
| 5 | 5 | 3 | 147 | 11 | - | - | - | 90 | 19 | 57 | 1,25 |
| 6 | 6 | 5,5 | 153 | 17 | 95 | 285 | - | - | 28 | - | 1,75 |
| 7 | 7 | 7,5 | 145 | 13 | - | - | - | 80 | 25 | 75 | 2,25 |
| 8 | 8 | 5,5 | 84 | 3,5 | - | - | - | 32 | 17 | 51 | 5 |
| 9 | 9 | 6,5 | 150 | 2,5 | 115 | 345 | - | - | - | 40 | 5 |
| 10 | 10 | 15 | 145 | 5 | - | - | 23 | 69 | - | 40 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 110 | 11 | 105 | 420 | - | - | 18 | - | 2 |
| 12 | 2 | 5 | 144 | 12 | - | - | 20 | 80 | 25 | - | 2,5 |
| 13 | 3 | 6 | 150 | 15 | - | - | 20 | 60 | - | 100 | 1,75 |
| 14 | 4 | 10 | 157,5 | 9 | - | - | 22 | - | 15 | 75 | 3 |
| 15 | 5 | 2 | 140 | 14 | - | - | - | 158 | 40 | 120 | 2 |
| 16 | 6 | 5,5 | 107 | 17 | 88 | 176 | - | - | 32 | - | 1,25 |
| 17 | 7 | 4 | 132 | 11 | - | - | - | 144 | 27 | 108 | 2,25 |
| 18 | 8 | 2,5 | 168 | 3,5 | - | - | - | 32 | 17 | 102 | 8 |
| 19 | 9 | 8 | 75 | 2,5 | 115 | 172,5 | - | - | - | 40 | 5 |
| 20 | 10 | 12 | 150 | 5 | - | - | 46 | 138 | - | 40 | 4 |
| 21 | 1 | 4 | 210 | 21 | 80 | 240 | - | - | 21 | - | 3 |
| 22 | 2 | 6 | 180 | 30 | - | - | 21 | 42 | 35 | - | 2,5 |
| 23 | 3 | 8 | 150 | 25 | - | - | 58 | 116 | - | 99 | 2,25 |
| 24 | 4 | 8 | 124 | 7,75 | - | - | 18 | - | 34 | 136 | 1,75 |
| 25 | 5 | 3,5 | 150 | 7,5 | - | - | - | 124 | 21 | 105 | 2 |
| 26 | 6 | 3 | 570 | 57 | 140 | 280 | - | - | 48 | - | 4 |
| 27 | 7 | 5 | 300 | 50 | - | - | - | 60 | 50 | 100 | 4 |
| 28 | 8 | 5 | 360 | 12 | - | - | - | 40 | 22 | 66 | 5 |
| 29 | 9 | 9 | 900 | 30 | 250 | 750 | - | - | - | 40 | 10 |
| 30 | 10 | 2 | 750 | 32,5 | - | - | 33 | 66 | - | 40 | 5 |
| 31 | 1 | 6 | 270 | 45 | 150 | 450 | - | - | 41 | - | 2,5 |

1                                                            2

2                    3                                  м            1                  4

м

1                 4                                    2                3

3                                                             4

1              4                                                         2                               3

М

2                        3                                       М

1                         4

5                                                        6

2              3                          2                 3

М                                                       М

1     4                1          4

7                                                                   8

М                                                                М

9                                                          10

М

М

Пример расчета

1              4

Дано:

Рдв =  6 кВт

М	wдв = 375 1/с

wвых = 15 1/с

Z1 = 38

Z2 = 190

Z3 = 20

mn = 2,75мм

2                       3

1 КПД привода

где  ηр – кпд редуктора, ηр = 0,97

ηц – кпд открытой цилиндрической  передачи, ηц = 0,95

ηn – кпд пары подшипников, ηn = 0,99

## 2 Передаточное число привода

# 3 Передаточное число открытой передачи

4 Передаточное число редуктора

# 5 Мощности

# 5.1 Мощность на ведущем валу цилиндрической передачи

5.2 Мощность на ведомом валу цилиндрической передачи

# 5.3 Мощность на ведущем валу редуктора

5.4 Мощность на ведомом валу редуктора

6 Угловые скорости

6.1 Ведущий вал цилиндрической передачи

6.2 Ведомый вал цилиндрической передачи

;

6.3 Ведущий вал редуктора

6.4 Ведомый вал редуктора

7 Вращающие моменты

7.1 Ведущий вал открытой передачи

7.2 Ведомый вал открытой передачи

7.3 Ведущий вал редуктора

7.4 Ведомый вал редуктора

8 Геометрические параметры зубчатых колес редуктора

8.1 Делительный диаметр шестерни

,

где β – угол наклона зубьев, принимается β = 100;

cos100 = 0,98

8.2 Делительный диаметр колеса

8.3 Диаметр окружности впадин колеса

8.4 Диаметр окружности впадин шестерни

8.5 Диаметр окружности вершин колеса

8.6 Диаметр окружности вершин шестерни

8.7 Шаг зубьев

8.8 Межосевое расстояние

8.9 Ширина венца колеса

где  коэффициент ширины венца

8.10 Ширина венца шестерни

В качестве конструкции принимается цилиндрическое кованое стальное колесо.

9 Диаметры валов

9.1 Диаметр ведущего вала

где [τ] – допускаемые касательные напряжения; [τ] = 25Мпа;

Принимается

9.2 Диаметр ведомого вала

где [τ] – допускаемые касательные напряжения; [τ] = 20Мпа;

Принимается .  Принимается конструкция зубчатого кованого стального колеса.

10 Диаметр ступицы

;

11 Длина ступицы

12 Толщина обода

13 Толщина диска

14 Внутренний диаметр обода

15 Диаметр центровых отверстий

16 Диаметр центровой окружности

Перечень рекомендуемой литературы:

1. Олофинская В.П. и др. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания /Учебное

пособие/ - М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2006. - 208 с.

2. Мархель И.И. и др. Детали машин.  /Учебник для студентов учреждений среднего

профессионального образования/ - М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2005. - 336 с.

3. Гулиа Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А. Детали машин.  /Учебник для студентов

учреждений среднего профессионального образования/ - М.: Издательский центр

«Академия», 2004. - 416 с.

4. Чернавский С.А., Боков К.Н.,  Чернин И.М., Ицкович Г.М., Козинцов В.П. Курсовое

проектирование деталей машин  /Учебное пособие  для учащихся

машиностроительных специальностей техникумов/ 3-е изд., перераб. и допол. - М.:

ФОРУМ: ИНФА-М, 2011. - 415 с.

Дополнительные источники:

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин.  /Учебное пособие/ - М.: Высшая школа,

2003. - 340 с.

2. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Жидков В.К. Детали машин.  /Учебное пособие/ - М.:

Илекса, 1999. - 250 с.

3. Шейнблит А.Е.  Курсовое проектирование деталей машин  /Учебное пособие/ 2-е

изд., перераб. и допол. - Калининград: Янтарный сказ, 1999. - 454 с.

Интернет-ресурсы:

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.